## Slide 1
OBA조 종합설계 2차 발표
유아용 경로 탐색
알고리즘 교육용 키트
이정욱 최지수 김예린

## Slide 2
목차
연구 배경
02
기대 목표 & 기대 효과
03
시스템 수행 시나리오
04
종합 설계 개요
01
업무 분담
05
06
07
시퀀스 다이어그램
시스템 구성도
시스템 모델 상세 설계
개발 방법
데모 환경 설계
수행 일정
08
09
10
11

## Slide 3
종합 설계 개요
경로탐색키트로 알고리즘 교육이 아님 -> 제목 수정 필요
센서기능별 정의 필요
유아 연령별 레벨 설정 필요
Display에 대한 경로 탐색 크기 설정 필요
유아용 경로 탐색 알고리즘 교육용 키트로 수정
적외선센서, 컬러센서, 압력센서 등 여러 후보 중 적외선 센서(발광부, 수광부) 채택
레벨 1~2는 쉬운 단어이며 하나의 빈칸, 레벨 5는 어려운 단어이며 빈칸의 개수 증가
레벨 1~2는 4*4, 레벨 3~4는 5*5, 레벨 5는 6*6크기로 설정
지난 발표에서의 지적 사항
지적 사항에 대한 답변

## Slide 4
연구 배경
프로그래밍 조기교육에 많은 관심이 쏠리고 있음.
코딩에 앞서 알고리즘에 대한 이해가 꼭 필요함
- 실생활 속에서 알고리즘을 쉽게 찾아 볼 수 있음 (최단경로)

## Slide 5
개발 목표 및 기대 효과
개발 목표
기대 효과
길 찾기를 통해 경로 탐색 알고리즘을 배울 수 있음
단어를 길 찾기를 통해 추론하는 방식을 유도하여 논리적 사고 뿐만 아니라 언어적 사고도 키울 수 있음
경로 탐색 알고리즘을 쉽게 이해하고 실습할 수 있도록 개발된 블록형 언어인 만큼, 퍼즐 맞추듯이 쉽게 사용할 수 있음
경로 탐색 알고리즘, 함수, 순환의 개념을 익힐 수 있음
다양한 목적으로 이용 가능 (교육, 놀이)
일 처리 순서를 설계하고 출발지에서 목적지로 가는 문제를 해결하는 것을 반복하면서 논리력과 사고력을 키워줌

## Slide 6
시스템 구성도
Raspberry PI 3 (Client)
Block
Button
스피커
디스플레이
Application
Device Driver
Software
OS(Rabian)
Kernel
Hardware
I/O Device
교육용 프로그램 [.jar(.exe)]
Raspberry PI 3 (Server)
Words
Pictures
OS(Ubuntu)
Database
MySQL
Network
블록
스피커(버튼)
반복(Loop)
함수
시계방향 회전
반시계방향 회전
전진
스피커
전원
이미지
영어
한글
TCP 소켓 통신

## Slide 7
시퀀스 다이어그램

## Slide 8
시스템 수행 시나리오
한글
영어
수학
설정
Level 1
Level 2
Level
영어야 놀자!
□ ouse
`

## Slide 9
Level 1
□ ee
Level 5
□ le □ hant
Level 3
□ ouse
시스템 수행 시나리오

## Slide 10
하드웨어 – 블록
Arduino MINI를 이용한 소형LCD, 버튼 및 각 3개의 적외선센서(발광) 제어
블록은 전진, 회전, 함수, 반복(루프) 기능을 선택하여 사용
버튼으로 원하는 명령어를 설정할 수 있으며 LCD에 해당 명령어 표시
시스템 모듈 상세 설계

## Slide 11
하드웨어 – 보드
Raspberry PI를 이용한 디스플레이, 버튼, 스피커 및 적외선센서(수광) 제어
보드는 블록을 인식하여 명령어를 입력
전원, 음량을 버튼으로 제어하며 교육용 프로그램을 디스플레이를 통해 보여줌
시스템 모듈 상세 설계

## Slide 12
하드웨어 – 블록&보드
블록과 보드에는 적외선 센서의 발광, 수광부가 각 3개 씩 있음
블록의 명령어 종류에 따라 High인 발광부의 수가 달라짐
보드가 인식함(Ex. 000:상태없음, 001:전진, 010:회전, 011:함수)
시스템 모듈 상세 설계
□ ouse

## Slide 13
서버
라즈베리파이에 Apache, PHP, Maria DB로 서버를 구축
데이터베이스에 이미지 파일의 경로 저장, 서버에 실제 이미지 파일 구성
시스템 모듈 상세 설계

## Slide 14
Server
라즈베리파이 간 통신
Client
TCP/IP
클라이언트와 서버 간에는 wifi를 통한 tcp 소켓 통신을 사용
Tcp 소켓 통신은 파이썬 스크립트를 사용하여 구성
시스템 모듈 상세 설계

## Slide 15
랜덤함수를 이용해 이미지와 단어를 랜덤으로 출력
랜덤함수를 이용해 선택된 cell에 장애물과 알파벳들 배치
소프트웨어 – 교육용 프로그램
Level 3
□ ouse
시스템 모듈 상세 설계

## Slide 16
최적경로 알고리즘 중 하나인 A* 알고리즘 참고
소프트웨어 – 교육용 프로그램
시스템 모듈 상세 설계
□ ouse
`

## Slide 17
개발 방법
교육용 프로그램
Rasbian(OS) 환경에서 C로 개발
Rhinoceros 5 를 이용한 모델링
서버
Eclipse 환경에서 JAVA로 개발
최적경로알고리즘 중 A*알고리즘 참고하여 구현
Raspberry PI 에 Apache, php, Maria DB로 구축
보드
블록
개발 툴 Arduino 환경에서의 개발
Rhinoceros 5 를 이용한 모델링

## Slide 18
데모 환경 설계
□ ouse
□ ouse
`

## Slide 19
역할 분담
 | 이정욱 | 최지수 | 김예린
자료수집 | Rasberry PI 리눅스 프로그래밍 | 라즈베리파이 간 통신 서버 개발 | 경로탐색 Algorithm
설계 및 구현 | KIT 블록 구현 교육용 프로그램 개발 어플리케이션 개발 | 서버 개발 데이터베이스 관리 라즈베리파이 간 통신 | 교육용 프로그램 개발 서버 개발 데이터베이스 관리
테스트 (공통) | KIT 작동/제어 테스트 KIT-프로그램 연동 테스트 라즈베리파이(Server)-라즈베리파이(Client) 연동 테스트 통합 테스트 및 유지보수 작업 |  | 

## Slide 20
졸업 연구 수행 일정
추진사항 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7-9월
주제조사 및 선정 |  |  |  |  |  |  |  | 
요구사항 정의 및 분석 |  |  |  |  |  |  |  | 
시스템설계 및 상세설계 |  |  |  |  |  |  |  | 
구현 |  |  |  |  |  |  |  | 
시험 및 데모 |  |  |  |  |  |  |  | 
문서화 및 발표 |  |  |  |  |  |  |  | 
최종보고서 작성 및 패키징 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 21
GitHub
깃허브 주소: https://github.com/KPU-OBA
레퍼지토리 주소: https://github.com/KPU-OBA/OBA.git

## Slide 22
감사합니다
OBA